Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr  postępowania: 44/2017/WSP/LFOON, z dnia 22.08.2017 roku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:

33185100-1	Części i akcesoria do aparatów słuchowych

EA19-9	Dla/Przystosowane dla osób słabosłyszących

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wsparcia technicznego dla niesłyszących i słabosłyszących uczestników i uczestniczek czterech debat konsultacyjnych organizowanych w Lublinie i w Krakowie, realizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Terminy i miejsce realizacji debat:

| Lp./ Data / Miejsce debaty | Debata dotycząca środowiska : |
| --- | --- |
| 22.09.2017 r. LUBLIN | osób z niepełnosprawnością słuchową |
| 11.10.2017 r. LUBLIN | osób słabosłyszących |
| 13.09.2017 r. KRAKÓW | osób głuchoniewidomych |
| 14.09.2017 r. KRAKÓW | osób z niepełnosprawnością słuchową |

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dla każdej z czterech debat wsparcia technicznego w postaci:

- pętli indukcyjnej i innego systemu wspomagania słuchu ( systemu FM),

- systemu wspomagania słuchu SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego,

zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:

Dla ZADANIE I -  zapewnienie wsparcia technicznego w postaci pętli indukcyjnej i systemu wspomagania słuchu FM:

- Przewidywana liczba uczestników na każdej z 4 debat: maksymalnie po 42 osoby;

- Czas trwania każdej z debat– 5 godzin zegarowych;

- Wymagania dla pętli indukcyjnej i systemu FM:

- Wzmacniacz pętli indukcyjnej spełniający wymagania normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4);

- Kalibracja systemu pętli po zainstalowaniu do normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4) przy pomocy urządzenia pomiarowego posiadającego świadectwo wzorcowania;

- Oznaczenie lokalizacji obszaru działania pętli w sposób zgodny z ww. normą;

- Należyte zabezpieczenie przewodów pętli, aby nie stanowiły zagrożenia dla mobilności osób z niepełnosprawnością, w tym ruchową;

- Zestaw FM zawierający minimum 5 odbiorników indywidualnych wyposażonych w słuchawki oraz indywidualne pętle indukcyjne naszyjne;

- Gwarancja prawidłowej synchronizacji współpracy ze sobą systemu pętli indukcyjnej, systemu FM z systemem nagłośnienia w obiekcie.

- Wymagania fakultatywne:

- Wskazane jest, aby do dyspozycji były odbiorniki indukcyjne ze słuchawkami dla osób, które nie korzystają z aparatów słuchowych;

- Wskazane jest, aby usługodawca miał możliwość sprawdzenia ustawień i wykonania włączenia cewek indukcyjnych w aparatach słuchowych osób słabosłyszących.

Dla ZADANIE II -  zapewnienie wsparcia technicznego w postaci systemu wspomagania słuchu SPT:

- Przewidywana liczba uczestników na każdej z 4 debat: maksymalnie po 42 osoby;

- Czas trwania każdej z debat– 5 godzin zegarowych;

- Wymagania dla SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego:

- Zapewnienie symultanicznego przekazu tekstowego w czasie rzeczywistym - tj. tekst wypowiedzi prelegentów oraz osób zabierających glos z sali ma ukazywać się na bieżąco i być treściowo zgodny z wypowiedziami;

- Zapewnienie sprzętu do realizacji SPT, tj. komputera z oprogramowaniem, ewentualnie projektora/monitora z większą przekątną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów debat w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Zamawiający żąda od Wykonawcy celem potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania zamawiającego, załączenia do oferty  świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego do kalibracji systemu pętli do normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4), w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wymiaru godzin świadczenia usług, na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykonane usługi.